## Slide 2: IoT Board Wifi Kit 32
Một Số Chức Năng
Diễn giả: Phan Hoàng Anh Tuấn
Bộ phận: IoT - Indruino

## Slide 3
CPU and Memory
CPU
ESP32 chứa một hoặc hai bộ vi xử lý X6ensx® 32-bit công suất thấp với các tính năng sau:
• Đường ống 7 tầng để hỗ trợ tần số xung nhịp lên tới 240 MHz
• Tập lệnh 16/24 bit cung cấp mật độ mã cao
• Hỗ trợ cho Đơn vị điểm nổi
• Hỗ trợ cho các hướng dẫn DSP, chẳng hạn như hệ số nhân 32 bit, bộ chia 32 bit và MAC 40 bit
• Hỗ trợ 32 vectơ ngắt từ khoảng 70 nguồn ngắt
Các giao diện CPU đơn / kép bao gồm:
• Xtensa RAM/ROM Interface để hướng dẫn và lưu trữ dữ liệu
• Xtensa Local Memory Interface để truy cập thiết bị ngoại vi nhanh
• Ngắt ngoài và ngắt trong
• JTAG để debug

## Slide 4
CPU and Memory
Internal Memory (Bộ Nhớ Trong) Bộ nhớ trong của ESP32 bao gồm:
• 450 KB ROM cho chương trình khởi động và các chức năng cốt lõi
• 520 KB SRAM cho dữ liệu và hướng dẫn
• 8 KB SRAM trong RTC, được gọi là Bộ nhớ RTC FAST và 8 KB SRAM trong RTC được gọi là Bộ nhớ RTC SLOW và có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu; nó được truy cập bởi CPU trong RTC Boot từ chế độ Ngủ sâu.
• 1 Kbit của eFuse: 256 bit được sử dụng cho hệ thống (địa chỉ MAC và cấu hình chip) và 768 bit còn lại được dành riêng cho các ứng dụng của khách hàng, bao gồm mã hóa flash và ID-chip.
• Embedded flash

## Slide 5
CPU and Memory
External Flash and SRAM ESP32 hỗ trợ nhiều chip QSPI flash và SRAM bên ngoài. ESP32 cũng hỗ trợ mã hóa / giải mã phần cứng dựa trên AES để bảo vệ các nhà phát triển chương trình và dữ liệu trong flash. ESP32 có thể truy cập flash QSPI bên ngoài và SRAM thông qua bộ nhớ cache tốc độ cao.
• Có thể ánh xạ tới 16 MB flash ngoài vào không gian bộ nhớ lệnh CPU và đồng thời vào không gian bộ nhớ chỉ đọc.
- Khi flash ngoài được ánh xạ vào không gian bộ nhớ lệnh CPU, có thể ánh xạ lên tới 11 MB+248KB tại một thời điểm. Lưu ý rằng nếu nhiều hơn 3 MB + 248 KB được ánh xạ, hiệu suất bộ đệm sẽ bị giảm
- Khi flash ngoài được ánh xạ vào không gian bộ nhớ dữ liệu chỉ đọc, có thể ánh xạ tối đa 4 MB mỗi lần. Hỗ trợ đọc 8 bit, 16 bit và 32 bit.
• SRAM bên ngoài có thể được ánh xạ vào không gian bộ nhớ dữ liệu CPU. SRAM lên đến 8 MB được hỗ trợ và có thể ánh xạ lên tới 4 MB mỗi lần. Hỗ trợ đọc và ghi 8 bit, 16 bit và 32 bit.

## Slide 6
Timers and Watchdogs
64-bit Timers Có bốn bộ định thời cho mục đích chung được nhúng trong chip. Chúng đều là các bộ định thời chung 64 bit dựa trên bộ định thời 16 bit.
Tính năng hẹn giờ:
• Bộ đếm đặt trước 16 bit, từ 2 đến 65536
• Bộ hẹn giờ 64 bit
• Cấu hình lên / xuống : tăng hoặc giảm
• Tạm dừng và tiếp tục bộ đếm thời gian
• Tự động tải lại lúc báo động
• Tải lại tức thời được kiểm soát bằng phần mềm
• Tạo mức ngắt và cạnh ngắt

## Slide 7
Timers and Watchdogs
Watchdog Timers Con chip này có ba bộ định thời Watchdog: một trong hai module hẹn giờ (được gọi là Timer Watchdog Timer, hoặc MWDT) và một trong modul RTC (được gọi là RTC Watchdog Timer, hoặc RWDT).
Các bộ định thời giám sát này nhằm phục hồi từ một lỗi không lường trước được khiến chương trình ứng dụng từ bỏ công việc đang thực hiện.
Các hành động: ngắt, thiết lập lại CPU, thiết lập lại lõi và thiết lập lại hệ thống.
Giá trị thời gian chờ có thể được đặt cho từng giai đoạn riêng lẻ.

## Slide 8
System Clocks
CPU Clock Khi được Reset, nguồn thạch anh bên ngoài được chọn làm system clock CPU mặc định. Nguồn thạch anh cũng kết nối với PLL để tạo ra tần số cao (thường là 160 MHz).
Ngoài ra, ESP32 có bộ dao động 8 MHz bên trong. Ứng dụng có thể chọn clock từ thạch anh bên ngoài hoặc clock từ PLL hoặc bộ dao động 8 MHz bên trong.

## Slide 9
System Clocks
RTC Clock RTC Clock có năm nguồn có thể:
• Clock thạch anh tốc độ thấp bên ngoài (32 kHz)
• Clock thạch anh bên ngoài chia cho 4
• Bộ tạo dao động RC bên trong (thường khoảng 150 kHz và có thể điều chỉnh)
• Bộ dao động 8 MHz bên trong
• Xung nhịp 31,25 kHz bên trong (xuất phát từ bộ dao động 8 MHz bên trong chia cho 256)
Khi chip ở chế normal power và cần truy cập CPU nhanh hơn, ứng dụng có thể chọn clock thạch anh tốc độ cao bên ngoài chia cho 4 hoặc bộ dao động 8 MHz bên trong. Khi chip hoạt động ở chế độ low-power , ứng dụng sẽ chọn clock thạch anh tốc độ thấp bên ngoài (32 kHz), clock RC bên trong hoặc clock 31,25 kHz bên trong

## Slide 10
System Clocks
Audio PLL Clock Clock âm thanh được tạo ra bởi PLL phân đoạn có độ ồn cực thấp.

## Slide 11
Radio
Module radio bao gồm các khối sau:
• Bộ thu 2,4 GHz
• Bộ phát 2,4 GHz
• Độ dốc và điều chỉnh
• chuyển đổi balun và truyền-nhận
• Bộ phận tạo xung nhịp (clock)

## Slide 12
Radio
2.4 GHz Receiver Bộ thu 2,4 GHz giải điều chế tín hiệu RF 2,4 GHz thành tín hiệu cơ sở bậc hai và chuyển đổi chúng thành miền kỹ thuật số với hai ADC tốc độ cao, độ phân giải cao. Để thích ứng với các điều kiện kênh tín hiệu khác nhau, bộ lọc RF, điều khiển khuếch đại tự động (AGC), mạch khử bù DC và bộ lọc băng cơ sở được tích hợp trong chip.

## Slide 13
Radio
2.4 GHz Transmitter Bộ phát 2,4 GHz điều chỉnh tín hiệu băng cơ sở bậc hai thành tín hiệu RF 2,4 GHz và điều khiển ăng-ten bằng bộ khuếch đại công suất bán dẫn oxit kim loại bổ sung (CMOS) công suất cao. Việc sử dụng hiệu chuẩn kỹ thuật số cải thiện hơn nữa tính tuyến tính của bộ khuếch đại công suất, cho phép hiệu suất hiện đại trong việc cung cấp công suất lên tới + 20,5 dBm cho truyền dẫn 802.11b và +18 dBm cho truyền 802.11n.
Các hiệu chuẩn bổ sung được tích hợp để hủy bỏ mọi khiếm khuyết của radio, như:
• Rò rỉ song mang • Kết hợp pha I / Q • Phi tuyến cơ sở
• Phi tuyến RF • Kết hợp anten
Các thói quen hiệu chuẩn tích hợp này giúp giảm lượng thời gian cần thiết để thử nghiệm sản phẩm và khiến thiết bị thử nghiệm không cần thiết.

## Slide 14
Radio
Clock Generator (Bộ phận tạo xung nhịp) Bộ tạo xung nhịp tạo ra tín hiệu clock bậc hai 2,4 GHz cho cả máy thu và máy phát. Tất cả các thành phần của bộ tạo xung nhịp được tích hợp vào chip, bao gồm tất cả các cuộn cảm, bộ biến đổi, bộ lọc, bộ điều chỉnh và bộ chia.
Bộ tạo xung nhịp có các mạch hiệu chuẩn và tự kiểm tra tích hợp. Các pha clock bậc hai và nhiễu pha được tối ưu hóa trên chip với các thuật toán hiệu chuẩn được cấp bằng sáng chế nhằm đảm bảo hiệu suất tốt nhất của máy thu và máy phát.

## Slide 15
WiFi
ESP32 thực hiện giao thức TCP / IP và giao thức Wi-Fi 802.11 b / g / n đầy đủ. Nó hỗ trợ các hoạt động STA và SoftAP của Bộ dịch vụ cơ bản (BSS) trong Chức năng điều khiển phân tán (DCF). Quản lý năng lượng được xử lý với tương tác máy chủ tối thiểu để giảm thiểu thời gian thực hiện nhiệm vụ.

## Slide 16
WiFi
Wi-Fi Radio and Baseband Wi-Fi Radio ESP32 và Baseband hỗ trợ các tính năng sau:
• 802.11b / g / n
• MCS0-7 802.11n ở cả băng thông 20 MHz và 40 MHz
• MCS32 802.11n (RX)
• Khoảng bảo vệ 802.11n 0,4
• Tốc độ dữ liệu lên tới 150 Mbps
• Nhận STBC 2 × 1
• Công suất truyền lên tới 20,5 dBm
• Công suất truyền có thể điều chỉnh
• Đa dạng anten: ESP32 hỗ trợ đa dạng ăng-ten với một công tắc RF bên ngoài. Một hoặc nhiều GPIO điều khiển công tắc RF và chọn ăng-ten tốt nhất để giảm thiểu ảnh hưởng của việc làm mờ kênh.

## Slide 17
WiFi
Wi-Fi MAC
ESP32 Wi-Fi MAC tự động áp dụng các chức năng giao thức cấp thấp. Chúng là như sau:
• 4 × Giao diện Wi-Fi ảo
• Chế độ trạm BSS cơ sở hạ tầng đồng thời / Chế độ SoftAP / Chế độ hỗn hợp
• Bảo vệ RTS, bảo vệ CTS, ACK chặn ngay lập tức
• Chống phân mảnh
• TX / RX A-MPDU, RX A-MSDU
• TXOP
• WMM
• CCMP (CBC-MAC, chế độ truy cập), TKIP (MIC, RC4), WAPI (SMS4), WEP (RC4) và CRC
• Giám sát đèn hiệu tự động (TSF phần cứng)

## Slide 18
Bluetooth
Chip tích hợp bộ điều khiển liên kết Bluetooth và băng tần cơ sở Bluetooth, thực hiện các giao thức băng cơ sở và các thói quen liên kết cấp thấp khác, như điều chế / giải điều chế, xử lý gói, xử lý luồng bit, nhảy tần, v.v.

## Slide 19
Bluetooth Radio and Baseband Bluetooth Radio và Baseband hỗ trợ các tính năng sau:
• Nguồn ngõ ra truyền Class-1, class-2 và class-3 và phạm vi điều khiển động lên tới 24 dB
• Điều chế π/4 DQPSK và 8 DPSK
• Hiệu suất cao trong độ nhạy của máy thu NZIF với dải động trên 94 dBm
• Hoạt động Class-1 mà không có PA bên ngoài
• SRAM nội bộ cho phép truyền dữ liệu tốc độ đầy đủ, thoại và dữ liệu hỗn hợp, và hoạt động piconet đầy đủ
• Logic để sửa lỗi chuyển tiếp, kiểm soát lỗi tiêu đề, tương quan mã truy cập, CRC, giải điều chế, tạo luồng bit mã hóa, làm trắng và truyền định hình xung
• ACL, SCO, eSCO và AFH
• CODEC âm thanh kỹ thuật số A, law, law và CVSD trong giao diện PCM
• CODEC âm thanh SBC
• Quản lý năng lượng cho các ứng dụng năng lượng thấp
• SMP với AES 128 bit
Bluetooth

## Slide 20
Bluetooth
Bluetooth Interface • Cung cấp giao diện UART HCI, tối đa 4 Mb / giây
• Cung cấp giao diện SDI / SPI HCI
• Cung cấp giao diện âm thanh PCM / I²S
Bluetooth Stack Ngăn xếp Bluetooth của chip tương thích với thông số kỹ thuật Bluetooth v4.2 BR / EDR và Bluetooth LE.

## Slide 21
Bluetooth
Bluetooth Link Controller Bộ điều khiển liên kết hoạt động ở ba trạng thái chính: chờ, kết nối và “đánh hơi”. Nó cho phép nhiều kết nối và các hoạt động khác, như truy vấn, trang và ghép nối đơn giản an toàn, và do đó cho phép Piconet và Scatternet.

## Slide 22
Bluetooth
Classes Bluetooth
- Khám phá thiết bị (truy vấn và quét yêu cầu)
- Thiết lập kết nối (quét trang và quét trang)
- Đa kết nối
- Nhận và truyền dữ liệu không đồng bộ
- Liên kết đồng bộ (SCO / eSCO)
- Công tắc chính / nô lệ
- Đánh giá tần số thích ứng và đánh giá kênh
- Mã hóa phát sóng
- Xác thực và mã hóa
- Ghép nối đơn giản an toàn
- Quản lý đa điểm và phân tán
- Chế độ đánh hơi
- Phát sóng không kết nối (máy phát và máy thu)
- Tăng cường kiểm soát năng lượng
- Ping

## Slide 23
Bluetooth
Bluetooth Low Energy
- Quảng cáo
- Quét
- Quét và quảng cáo đồng thời
- Nhiều kết nối
- Nhận và truyền dữ liệu không đồng bộ
- Đánh giá tần số thích ứng và đánh giá kênh
- Cập nhật tham số kết nối
- Mở rộng chiều dài dữ liệu
- Mã hóa lớp liên kết
- LE Ping

## Slide 24
RTC and Low-Power Management
Với việc sử dụng các công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến, ESP32 có thể chuyển đổi giữa các chế độ năng lượng khác nhau.
Power modes
- Active mode: Radio chip được bật. Các chip có thể nhận, truyền hoặc nghe.
- Modem-sleep mode: CPU đang hoạt động và có thể cấu hình xung clock. Băng cơ sở Wi-Fi / Bluetooth và radio bị tắt.
- Light-sleep mode: CPU bị tạm dừng. Bộ nhớ RTC và các thiết bị ngoại vi RTC, cũng như bộ đồng xử lý ULP đang chạy. Bất kỳ sự kiện đánh thức nào (MAC, máy chủ, bộ đếm thời gian RTC hoặc ngắt ngoài) sẽ đánh thức chip.
- Deep-sleep mode: Chỉ bật bộ nhớ RTC và các thiết bị ngoại vi RTC. Dữ liệu kết nối Wi-Fi và Bluetooth được lưu trữ trong bộ nhớ RTC. Bộ đồng xử lý ULP là chức năng.
- Hibernation mode: Bộ tạo dao động 8 MHz bên trong và bộ đồng xử lý ULP bị tắt. Bộ nhớ phục hồi RTC bị tắt nguồn. Chỉ có một Timer RTC trên clock chậm và một số GPIO RTC nhất định đang hoạt động. Timer RTC hoặc GPIO RTC có thể đánh thức chip từ chế độ Ngủ đông.

## Slide 25: Thank you for listening
Diễn giả: Phan Hoàng Anh Tuấn
Bộ phận: IoT - Indruino