## Slide 1
1. PIN PORT IoT BROAD
1.1 Sơ đồ chân wifi kit

## Slide 2
1. PIN PORT IoT BROAD
1.2 Source Broad
Broad có 7 chân nguồn:
  2 chân GND
  1 chân 5V
  2 chân 3.3V
  2 chân nguồn ngoài (Vext)

## Slide 3
1. PIN PORT IoT BROAD
1.3 DIGITAL PIN
Broad có 10 chân vào số:
  Bên nhánh trái gồm có 6 chân
  Bên nhánh phải gồm có 4 chân

## Slide 4
1. PIN PORT IoT BROAD
1.4 ANALOG PIN
Broad có 18 chân vào analog:
  Bên nhánh trái gồm có 14 chân
  Bên nhánh phải gồm có 4 chân
Trong đó có 2 kênh analog: kênh 1 có 8 chân, kênh 2 có 10 chân

## Slide 5
1. PIN PORT IoT BROAD
1.5 DAC PIN
Broad có 2 chân DAC
  Chân số 25, 26 là bộ chuyển tín hiệu nhận được từ số sang tương tự

## Slide 6
1. PIN PORT IoT BROAD
1.6 GPIO PORT PIN
Broad có tổng 28 chân I/O
  Đây là các chân vào ra tùy chỉnh vào sự lập trình của người dùng
  Trong đó có các chân đảm nhận các nhiệm vụ riêng như chỉ vào analog, chỉ vào digital, DAC, hoặc các giao thức giao tiếp.

## Slide 7
1. PIN PORT IoT BROAD
1.7 RESET PIN
Có 1 chân reset (RST) đảm nhận nhiệm vụ khởi động lại mạch
  Do có tác động lỗi hay nhiễu khiển broad hiển thị không đúng trên OLED.
  Đảm nhận nhiệm vụ khởi động lại mạch, nạp lại các thông số từ bên ngoài.

## Slide 8
1. PIN PORT IoT BROAD
1.7 ON BROAD COMMUNICATION
Giao tiếp với OLED
  Broad giao tiếp với OLED qua giao thức I2C
  Gồm các chân I2C là OLED_SCL, OLED_SDA
  Thêm 1 chân giúp reset hiển thị OLED_RST

## Slide 9
1. PIN PORT IoT BROAD
1.7 ON BROAD COMMUNICATION
Chức năng phát hiện nguồn (power detection)
Điều khiển nguồn ngoài Vext (Vext control)

## Slide 10
1. PIN PORT IoT BROAD
1.8 OUTSIDE BROAD COMMUNICATION
Giao tiếp UART
  Gồm có 4 chân.
  Được chia làm 2 kênh.
Giao tiếp I2C
  Gồm có 2 chân
  SCL (22), SDA (21)

## Slide 11
1. PIN PORT IoT BROAD
1.8 OUTSIDE BROAD COMMUNICATION
Giao tiếp SPI
  Gồm có 4 chân
  SCK (18), MOSI (23), MISO(19), Chọn Salve CSO (5).

## Slide 12
2. Schematic
2.1 SCHEMATIC BROAD

## Slide 13
2. Schematic
2.2 ĐẦU VÀO