## Slide 2: MQTT

## Slide 3: Nội dung
- Khái niệm
- Thư viện hỗ trợ, các hàm xử lý.
- Mqtt + Json

## Slide 4: Khái niệm
1. Khái quát chung
a. Pub, sub, broker

## Slide 5: Khái niệm
1. Khái quát chung
Qos (Qualities of service):
Qos0: Gửi 1 lần rồi thôi.
Qos1: Gửi tới khi nào nhận được phản hồi.
Qos2: Gửi xong và chờ phản hồi.
Retain:
Cờ chốt dữ liệu cuối cùng gửi lên. (True: dữ liệu cuối được chốt, các client mới connect sau thì sẽ nhận được dữ liệu này khi subcribe topic tương ứng.)
Lwt:
- Gói tin lwt: được tạo ra khi client vừa connect -> broker. Khi client disconnect, thì gói tin này sẽ được broker gửi theo như yêu cầu của gói tin. (như bản di chúc của client).
b. Qos, retain, lwt (last will and testament)

## Slide 6: Thư viện hỗ trợ
PubSubClient.h - https://pubsubclient.knolleary.net/api
PubSubClient <name_of_client_mqtt>(network_client);
Hàm trong class PubSubClient:
- boolean connect(clientID, [username, password] , [willTopic, willQos, willRetain, willMessage], cleanSession);
- PubSubClient* setServer(server, port);
- boolean publish(topic, payload, [length], [retained]);
- boolean publish(topic, payload, [retained]);
- boolean subscribe(topic, [qos]);
Một số hàm cơ bản:

## Slide 7: MQTT & JSON
Điều khiển led

## Slide 8: MQTT & JSON
Điều khiển led

## Slide 9: MQTT & JSON
Điều khiển led

## Slide 10: MQTT & JSON
Điều khiển led

## Slide 11: MQTT & JSON
Điều khiển led